Verslag oscilloscoop

Davor Josipovic

3e bachelor Wijsbegeerte

2006-2007

# Laagdoorlaatfilter RC-keten

De gemeten waarden voor een  laagdoorlaatfilter bij Vin = 0.1V AC (sinus), R = 1kOhm en C = 1nFarad:

| Generator | Gemeten waarden aan uitgang |
| --- | --- |
| Freq.(Hz) | Periode (sec) | Amplitude (V) | ΔAmpliture (V) | Tijdshift (sec) | ΔTijdshift (sec) | Fazeshift (rad) (Berekend) | ΔFazeshift (rad) | Faseshift (deg) (Berekend) | ΔFazeshift (deg) |
| 10 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 0.002 | 0.0001 | 0.13 | 0.01 | 7.20 | 0.36 |
| 100 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.0012 | 0.0001 | 0.75 | 0.06 | 43.20 | 3.60 |
| 1000 | 0.001 | 0.009 | 0.0005 | 0.00024 | 0.00001 | 1.51 | 0.06 | 86.40 | 3.60 |
| 10000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.000025 | 0.000001 | 1.57 | 0.06 | 90.00 | 3.60 |

### Grafieken:

# Hoogdoorlaatfilter CR-keten

### Grafieken:

Hiervoor heb ik geen waarden gemeten, maar de grafieken voor Vin = 1V AC (sinus), R = 1kOhm en C = 1nFarad is dit:

# Banddoorlaatfilter (RC-CR keten)

De gemeten waarden voor een  laagdoorlaatfilter bij Vin = 1V AC (sinus), R = 1kOhm en C = 1nFarad:

| Generator | Gemeten waarden aan uitgang |
| --- | --- |
| Freq.(Hz) | Periode (sec) | Amplitude (V) | ΔAmpliture (V) | Tijdshift (sec) | ΔTijdshift (sec) | Fazeshift (rad) (Berekend) | ΔFazeshift (rad) | Faseshift (deg) (Berekend) | ΔFazeshift (deg) |
| 10 | 0.095 | 0.56 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.66 | 0.07 | 37.89 | 3.79 |
| 100 | 0.01 | 0.8 | 0.02 | 0.00025 | 0.00005 | 0.16 | 0.03 | 9.00 | 1.80 |
| 300 | 0.00305 | 0.8 | 0.02 | 0 | 0.00005 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 5.90 |
| 1000 | 0.001 | 0.8 | 0.02 | 0.00001 | 0.000005 | 0.06 | 0.03 | 3.60 | 1.80 |
| 10000 | 0.0001 | 0.6 | 0.02 | 0.00002 | 0.000001 | 1.26 | 0.06 | 72.00 | 3.60 |
| 100000 | 0.00001 | 0.15 | 0.005 | 0.000001 | 0.0000001 | 0.63 | 0.06 | 36.00 | 3.60 |

### Grafieken:

Dit klopt dus helemaal niet met gemeten waarden. De buffer zou ervoor moeten zorgen dat de twee S-formules optelbaar zijn (?), maar indien ik ze optel, dan krijg ik een continue functie. Dit betekent dat er helemaal geen amplitude-verlaging is in functie van frequentie, en ook geen faseverschuiving.