Verslag Kirchhoff

Alexandra Corremans & Davor Josipovic

3e bachelor Wijsbegeerte

2007-2008

# C.1 opgaven ter voorbereiding van de proef

## 1.b

De 3 vergelijkingen zijn:

De oplossingen zijn:

## 1.a

Potentiaalverschil tussen a en b:

10V – 3 Ω *I1 = 740/71V

## 2.a

De 3 vergelijkingen zijn:

De oplossingen zijn:

De stroom door 2Ω weerstand is 26/11A met de wijzers mee.

## 3.b

Potentiaalverschil tussen a en b:

12V + 4 Ω*I2 = 52/11V of 2 Ω*I3 = 52/11V

# Bijkomende opgaven practicum voorbereiding

## 1.a

Het Theorema van Thévenin stelt dat in een lineair elektrisch netwerk één of meerdere spanningsbronnen tezamen met één of meerdere weerstanden op twee aansluitpunten die de enige verbinding vormen met het overige netwerk, elektrisch equivalent is aan één (ideaal) spanningsbron met daarmee in serie één weerstand.

Het theorema van Norton stelt dat in een lineair elektrisch netwerk één of meerdere spanningsbronnen tezamen met één of meerdere weerstanden op twee aansluitpunten die de enige verbinding vormen met het overige netwerk, elektrisch equivalent is aan één (ideaal) stroombron afgesloten met één weerstand.

Beide theorema’s zijn equivalent:

## 1.b

Bron met emk van 10V is equivalent met ideale stroombron INo*(inwendige weerstand RTh). Dus INo = 1A. Grafiek is gelijk aan die van 1.c.

## 1.c

## 2.a

De schakeling (bij Ruit = 0 Ω is Vuit ook 0V en bij Ruit = 1000 Ω is Vuit = 10V):

## 2.b

## 2.c

Vergelijkingen:

Geven:

We weten dat R1 = 1000 - R2 is. Dan is potentiaalverschil over de 50 Ω weerstand gelijk aan

# C.2 Opgaven

## 1.

## 2.

## 3.

### Netwerk 1

### Netwerk 2

We hebben voltages gemeten over (V1 en Rv1) en (R1 en R2)…

# Bijkomende opgaven practicum eindverslag:

## 1.

Gegeven:

Vemf=11,23V

Rinwendig=1000Ω

## 2.

Als experimentele waarden gebruiken we hier Iexp en Vuit, exp die we gemeten hebben. Als experimentele functie gebruiken we dan Rload, exp = Vuit, exp / Iexp. We veronderstellen dus dat de gebruikte weerstanden onbekend zijn en berekenen hun waarde uit de Iexp en Vuit, exp. De theoretische fitfunctie Rload(Iexp) = (Vemf/Iexp) - Rinwendig waarbij Rinwendig en Vemf de fitparameters zijn. De waarden van deze fitparameters worden gezocht via de chi-kwadraat functie. De combinatie van de 2 parameters waarvoor chi-kwadraat het kleinste is, zijn de beste parameters. Hieronder de chi-kwadraat plot in functie van Rinwendig en Vemf.

Hieruit blijkt dat de beste waarde voor Rinwendig = 1032,5Ω en de beste waarde voor Vemf = 11,235V

De fitonzekerheid op Rinwendig bij beste waarde van Vuit is +/- 3.416Ω zoals geïllustreerd op de volgende grafiek:

Wat een papierverspilling…