groep 6

## Verslag practicum 2: 
Gedwongen oscillaties en resonantie

Davor Josipović en Alexandra Corremans
3de bachelor wijsbegeerte, optie fysica
2007-2008

# Inleiding

In dit practicum bestuderen we de resonantie van een gedwongen harmonische oscillator onderworpen aan een bepaalde demping. Meer bepaald bekijken we de amplitude en de fasehoek van de oscillator in functie van de aandrijffrequentie of –pulsatie en gaan we de invloed van de demping na.

# 1. Voorbereiding

1 Onderstaande grafiek stelt de amplitude in functie van de aandrijfpulsatie voor, zoals weergegeven in volgende formule:

Daarbij is , en kozen we F = 10 N, m = 10 kg, k = 100 N/m, en b gaande van bc/10 tot bc in stappen van bc/10.

2(a) Resonantieamplitudes (de maxima in de vorige grafiek) in functie van de demping:

2(b) Dezelfde grafiek, maar nu met een simulatie voor de resonantieamplitudes aan de hand van de volgende formule, die de amplitude bij resonantiepulsatie weergeeft:

Iets over complex en reëel gedrag bij hogere demping (niet nu).

2(c) We voeren een niet-lineaire fit uit voor de waarde van de kritische demping bij de verschillende curves. Om bc te berekenen hebben we k en m nodig, die we bijgevolg als fitparameters nemen. We gebruiken de tien eerder gevonden amplitudemaxima en we fitten er de functie Aar door. Concreet zoeken we dus het minimum van |Amax(b) – Aar(b,m,k)| via chi²- statistiek. (We veronderstellen F dus gekend.) De grafiek:

De nogal grote afwijking van de ingestelde waarden volgt waarschijnlijk uit de fout tussen Aar en Amax bij grotere waarden van b (zie de figuur bij opgave 2(b)).

(de fitfout moet ik opnieuw uitrekenen, was het vergeten op te schrijven)

# 2. Verslag

## 2.1 Opgaven

### 2.1.1 Kleine demping

Onze meetgegevens voor het oscillerende systeem met minimale demping zijn weergegeven in onderstaande tabel, waarbij f staat voor de aandrijffrequentie (gelijk aan ωu/2π).

| f (Hz) | Δf (Hz) | A (mm) | ΔA (mm) | φ (graden) | Δφ (graden) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.943 | 0.006 | 4.0 | 1.0 | -175 | 1 |
| 1.05 | 0.01 | 5.0 | 1.0 | -173 | 2 |
| 1.106 | 0.01 | 6.0 | 0.5 | -173 | 2 |
| 1.2 | 0.01 | 6.0 | 0.5 | -171 | 2 |
| 1.3 | 0.01 | 9.0 | 1.0 | -168 | 1 |
| 1.4 | 0.01 | 13 | 1.0 | -163 | 2 |
| 1.502 | 0.005 | 18 | 1.0 | -155 | 2 |
| 1.52 | 0.005 | 20 | 1.0 | -155 | 2 |
| 1.553 | 0.005 | 26 | 2.0 | -150 | 2 |
| 1.592 | 0.005 | 34 | 3.0 | -140 | 1.5 |
| 1.608 | 0.01 | 40 | 3.0 | -128 | 2 |
| 1.761 | 0.006 | 26 | 2.0 | -3.2 | 1 |
| 1.81 | 0.006 | 17 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| 1.84 | 0.02 | 14 | 1.0 | 1 | 1 |
| 1.88 | 0.02 | 12 | 1.0 | 1.5 | 1 |
| 1.99 | 0.01 | 8.0 | 1.0 | 0 | 2 |
| 2.11 | 0.01 | 5.0 | 1.0 | -3 | 2 |

De amplitude in functie van de aandrijffrequentie:

De fase (i.e. het faseverschil tussen de harmonisch variërende kracht en de oscillator) in functie van de aandrijffrequentie:

De amplituderesonantiefrequentie bepalen is in ons geval niet al te eenvoudig, omdat we door de gegeven opstelling niet in staat waren genoeg meetgegevens te verzamelen rond de cruciale frequentie. De beker stond namelijk in onze opstelling hoger dan normaal, met het vervelende gevolg dat de massa bij een te grote amplitude voortdurend tegen de bodem van de beker botste en zo een goede meting onmogelijk maakte.

We houden het dus maar op een schatting. Kijkend naar de grafiek en de tabel hierboven, zien we dat er voor en na de piek twee punten zijn met dezelfde amplitude, namelijk (26 ± 2) mm. De gemiddelde waarde van de frequenties waarbij deze amplitude optreedt, kan als schatter dienen. Dat geeft als resultaat een frequentie van (1.657 ± 0.004) Hz.

De imprecisie van onze schatting zal natuurlijk groter zijn dan 0.004 Hz (de onzekerheid die op een strikte manier, i.e. via de somregel, uit de berekening van het gemiddelde bekomen werd). We moeten bijvoorbeeld in rekening brengen dat de grafiek niet helemaal symmetrisch is (zie de eerste figuur onder de voorbereiding). De hoogste amplitude die we gemeten hebben bedroeg (40 ± 3) mm en kwam voor bij een frequentie van (1.608 ± 0.01) Hz. Onze schatting ligt daar ongeveer 0.050 Hz bij vandaan; dat lijkt al een redelijkere maat voor de imprecisie.

### 2.1.2 Grote demping

We herhalen nu de procedure tot nu toe voor het geval van een grotere demping. Hieronder opnieuw onze meetgegevens:

| f (Hz) | Δf (Hz) | A (mm) | ΔA (mm) | φ (graden) | Δφ (graden) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.200 | 0.002 | 11 | 1.0 | -7.6 | 0.1 |
| 0.438 | 0.002 | 12 | 0.5 | -6.3 | 0.1 |
| 0.660 | 0.002 | 14 | 1.0 | -2.8 | 0.1 |
| 0.817 | 0.005 | 14 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 0.960 | 0.005 | 15 | 1.0 | 6.9 | 0.5 |
| 1.110 | 0.005 | 18 | 1.0 | 16.8 | 0.5 |
| 1.250 | 0.005 | 20 | 1.0 | 33.0 | 0.5 |
| 1.400 | 0.005 | 22 | 2.0 | 55.0 | 0.5 |
| 1.540 | 0.005 | 22 | 2.0 | 75.0 | 0.5 |
| 1.680 | 0.005 | 19 | 2.0 | 96.0 | 0.5 |
| 1.830 | 0.005 | 15 | 2.0 | 113.0 | 0.5 |
| 1.970 | 0.005 | 13 | 1.0 | 127.0 | 1.0 |
| 2.120 | 0.005 | 13 | 1.0 | 136.0 | 1.0 |
| 2.260 | 0.005 | 11 | 1.0 | 143.0 | 1.0 |

De amplitude in functie van de aandrijffrequentie:

## (figuur: laat Opgave2.m lopen ( Opgave2a.tif; de figuur hieronder heb ik even gemaakt om al wat besluiten te kunnen trekken)

## De fase in functie van de aandrijffrequentie:

(figuur: Opgave 2b.tif)

Hier zitten we natuurlijk met hetzelfde probleem als in het geval van de minimale demping. Opnieuw vinden we twee punten met dezelfde amplitude, dit keer (22 ± 2.0) mm. Het gemiddelde van de frequenties horende bij deze amplitudes geeft ons een frequentie van (1.470 ± 0.0035) Hz.

Voor een schatting van de imprecisie lijkt het ons aangewezen om nu eenvoudigweg het interval te nemen tussen de beide gegeven frequenties met dezelfde amplitude. Op die manier bekomen we een imprecisie van 0.070 Hz.

### 2.1.3 Vergelijking

Vergelijken we nu de metingen met kleine en grote demping, waarnaar we voor het gemak zullen verwijzen met ‘proef 1’ en ‘proef 2’. We merken hierbij op dat we in het geval van de grote demping ook een grotere aandrijfkracht F hebben genomen, waarmee we bedoelen dat de amplitude van de harmonisch variërende aandrijfkracht groter was.

De theorie (cf. de voorbereiding) doet ons allereerst verwachten dat de amplitude bij een aandrijffrequentie van 0 Hz, gelijk aan F/k, groter is in proef 2 dan in proef 1, aangezien de aandrijfkracht groter is. De respectievelijke grafieken voor de amplitude tonen aan dat dit klopt.

Het valt bovendien meteen op dat onze meetgegevens in proef 2 evenwichtiger verspreid zijn, zodat de evolutie in de fase duidelijker te zien is. Desondanks is de onzekerheid voor de amplituderesonantiefrequentie groter dan in proef 1, onder andere omdat we daar het geluk hadden over één meetpunt te beschikken met een erg hoge amplitude. Er is echter nog een andere, meer fundamentele reden voor de grotere onzekerheid in proef 2. Immers, de theorie voorspelt dat het resonantiegebied breder wordt naarmate de demping toeneemt.

Tevens voorspelt de theorie dat de resonantieamplitude kleiner zal zijn bij een grotere demping. Ondanks de grotere aandrijfkracht in proef 2, die normaal gezien dit fenomeen wat zou moeten verminderen, zien we dit duidelijk gebeuren in onze proeven.

Ten slotte verwachten we nog dat de amplituderesonantiefrequentie naar lagere waarden opschuift naarmate de demping groter wordt; ook dit zien we in onze metingen bevestigd.

### 2.1.4 Snelheidsamplitude en –resonantie

Voor proef 1 gebruiken we volgende gegevens, waarbij we de snelheidsamplitude V berekend hebben uit V = Aωu = A(2πf) en de onzekerheid aan de hand van de productregel:

| f (Hz) | Δf (Hz) | A (mm) | ΔA (mm) | V (mm/s) | ΔV (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.943 | 0.006 | 4.0 | 1.0 | 19 | 5 |
| 1.05 | 0.01 | 5.0 | 1.0 | 27 | 5 |
| 1.106 | 0.01 | 6.0 | 0.5 | 34 | 3 |
| 1.2 | 0.01 | 6.0 | 0.5 | 37 | 3 |
| 1.3 | 0.01 | 9.0 | 1.0 | 60 | 7 |
| 1.4 | 0.01 | 13 | 1.0 | 94 | 7 |
| 1.502 | 0.005 | 18 | 1.0 | 139 | 8 |
| 1.52 | 0.005 | 20 | 1.0 | 156 | 8 |
| 1.553 | 0.005 | 26 | 2.0 | 208 | 16 |
| 1.592 | 0.005 | 34 | 3.0 | 278 | 24.5 |
| 1.608 | 0.01 | 40 | 3.0 | 331 | 25 |
| 1.761 | 0.006 | 26 | 2.0 | 235 | 18 |
| 1.81 | 0.006 | 17 | 1.0 | 158 | 9 |
| 1.84 | 0.02 | 14 | 1.0 | 132 | 9.5 |
| 1.88 | 0.02 | 12 | 1.0 | 116 | 10 |
| 1.99 | 0.01 | 8.0 | 1.0 | 82 | 10 |
| 2.11 | 0.01 | 5.0 | 1.0 | 54 | 11 |

Hiermee verkrijgen we onderstaande grafiek:

(figuur: laat Opgave3.m lopen ( Opgave3a.tif)

In dit geval zou volgens de theorie de snelheidsresonantiefrequentie dicht bij de amplitude-resonantiefrequentie moeten liggen, aangezien de eerste onafhankelijk is van de demping, en de invloed van de demping in deze meting niet al te groot is. Schatten is hier echter nog moeilijker dan in het geval van de amplituderesonantiefrequentie, vanwege de grotere asymmetrie. We houden het erop dat de gezochte frequentie in elk geval tussen 1.608 Hz en 1.761 Hz moet liggen; dat is in elk geval in de buurt van onze geschatte amplituderesonantiefrequentie van (1.657 ± 0.050) Hz. Hoezeer in de buurt zal blijken wanneer we naar proef 2 gekeken hebben.

| f (Hz) | Δf (Hz) | A (mm) | ΔA (mm) | V (mm/s) | ΔV (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.200 | 0.002 | 11 | 1.0 | 11 | 1 |
| 0.438 | 0.002 | 12 | 0.5 | 27 | 1 |
| 0.660 | 0.002 | 14 | 1.0 | 48 | 3 |
| 0.817 | 0.005 | 14 | 0.5 | 59 | 2 |
| 0.960 | 0.005 | 15 | 1.0 | 74 | 5 |
| 1.110 | 0.005 | 18 | 1.0 | 103 | 6 |
| 1.250 | 0.005 | 20 | 1.0 | 129 | 6 |
| 1.400 | 0.005 | 22 | 2.0 | 158 | 14 |
| 1.540 | 0.005 | 22 | 2.0 | 174 | 16 |
| 1.680 | 0.005 | 19 | 2.0 | 164 | 17 |
| 1.830 | 0.005 | 15 | 2.0 | 141 | 19 |
| 1.970 | 0.005 | 13 | 1.0 | 132 | 10 |
| 2.120 | 0.005 | 13 | 1.0 | 142 | 11 |
| 2.260 | 0.005 | 11 | 1.0 | 128 | 12 |

met als grafiek:

(figuur: Opgave3b.tif)

Herinner de geschatte amplituderesonantiefrequentie van (1.470 ± 0.070) Hz. De snelheids-resonantiefrequentie ligt hier, zoals blijkt uit de gegevens, echter eerder tussen 1.540 en 1.680 Hz. Dit wijst op een ietwat groter verschil tussen beide frequenties dan in proef 1, overeenkomend met de theorie: de invloed van de demping op de amplituderesonantiefrequentie is hier groter.

### 2.1.5 Kwaliteitsfactor bij zwakke demping

vraag: hoe kom ik aan ω0? moet ik een preciezere frequentie schatten voor de snelheidsresonantie (omdat daar geen invloed is van de demping en de piek dus precies bij die frequentie ligt?) en dan snap ik sowieso nog niet goed welke frequenties ik moet nemen voor dat interval… maar ik heb er ook niet echt grondig naar gekeken.

dus nog te doen:

- die figuurtjes tekenen, i.e. opgave2.m en opgave3.m runnen

- kwaliteitsfactor

- de ‘enkele vragen’ zijn bijna allemaal onderweg al beantwoord (stomme prof, stelt constant dezelfde vragen); enkel nog proberen te snappen hoe die fase, die ik ergens gedefiniëerd heb als ‘het faseverschil tussen de harmonisch variërende kracht en de oscillator’ (klopt dat?) beïnvloed wordt door de demping

- het verslag afwerken

- de voorbereiding moet ik ook nog eens nalezen.