groep 6

## Verslag keuzepracticum 2: 
Afstandsafhankelijkheid en absorptie van straling

Alexandra Corremans en Davor Josipović
3de bachelor wijsbegeerte, optie fysica
2007-2008

# Inleiding

Deze proef bestond uit twee delen. Eerst gingen we de afstandsafhankelijkheid van radioactieve straling na door de activiteit te meten op verschillende afstanden van de radioactieve bron, in dit geval 137Cs. Vervolgens bepaalden we de absorptiecoëfficiënt van lood. Dat deden we door loodplaatjes tussen de bron en de detector te plaatsen en de resulterende daling van de radioactiviteit te meten.

# 1. Voorbereiding

Gegeven is de absorptiecoëfficiënt voor 0,4MeV gammastralen van lood: 2,62cm-1

Gevraagd is om de dikte van lood te bepalen die genoeg is om de helft van inkomende gammastralen van 0,4MeV te absorberen.

Formule die gegeven is met I(d) = I0/2:

Uitwerken naar d (dikte) geeft:

Gevraagd is ook om de dikte van lood te bepalen die genoeg is om de 9/10 van inkomende gammastralen van 0,4MeV te absorberen.

De procedure is gelijk aan de voorgaande:

wat leidt tot:

# 2. Practicum

## 1. Afstandsafhankelijkheid van de intensiteit

| Eerste meting |
| --- |
| r (mm) ± 1 | count | time (s) ± 0,1 | ftot (s-1) | Δftot (s-1) | fn (s-1) | Δfn (s-1) |
| 402 | 2609 | 797.5 | 3.27 | 0.00 | 0.28 | 0.21 |
| 62 | 4414 | 403.9 | 10.93 | 0.00 | 7.94 | 0.21 |
| 44 | 5591 | 334.2 | 16.73 | 0.01 | 13.74 | 0.21 |
| 37 | 3692 | 170.2 | 21.69 | 0.01 | 18.71 | 0.21 |
| 32 | 2446 | 93.2 | 26.24 | 0.03 | 23.26 | 0.22 |
| 29 | 7406 | 253.9 | 29.17 | 0.01 | 26.18 | 0.21 |
| 26 | 3120 | 96.7 | 32.26 | 0.03 | 29.28 | 0.22 |
| 25 | 3522 | 101.6 | 34.67 | 0.03 | 31.68 | 0.22 |
| 23 | 7877 | 206.8 | 38.09 | 0.02 | 35.10 | 0.22 |
| 22 | 10348 | 256.9 | 40.28 | 0.02 | 37.29 | 0.21 |

Kolomlegende:

r = afstand van radioactieve bron (137Cs) tot scintillatiedetector

count = aantal tellingen (scintillatiedetector)

time = opnametijd

ftot = count/time

fn = (ftot – achtergrondstralings-gemiddelde)

Δftot, Δfn = de absolute fouten

In het beste geval hadden we vóór en na elke meting de achtergrondstraling gemeten. Wegens tijdsbeperkingen was dit onmogelijk. Vandaar onze keuze om ons wat betreft de achtergrond-straling te beperken tot twee metingen, één voor en één na de hele proef. De achtergrondstraling vóór de proef bedroeg 744 tellingen over een tijdsspanne van (300 ± 0,1) s, met dus een frequentie van ongeveer 2.48 tellingen/sec. De achtergrondstraling na de proef bedroeg 2064 tellingen over een tijdsspanne van (590.8 ± 0,1) s, met een frequentie van ongeveer 3.49 tellingen/sec. Het gemiddelde van deze twee frequenties werd telkens afgetrokken van ftot om zo het netto aantal tellingen te bekomen.

Aangezien de bron de straling in alle richtingen uitzendt en de flux geconserveerd is, moet de intensiteit dalen met het kwadraat van de afstand: I(r) = CteI /r². Aangezien onze bron gammastralen uitzendt met een energie van 662 keV, geldt immers dat I = P/Adetector = E/Adetectort = (N*662keV)/Adetectort = CteI /r². Dus N/t = IAdetector/662keV en CteN = Adetector/662keV en dus is N/t = CteNI (m.a.w I en N/t=N(r) verschillen op een constante na). We kunnen dus ook schrijven dat 
N(r) = fn = CteN /r².

Nemen we de logaritme aan beide kanten van de vergelijking N(r) = fn = CteN /r², dan krijgen we

. Indien we nu log(N(r)) als functie van log(r) in een grafiek plaatsen, dan kunnen we de factor -2 interpreteren als de richtingscoëfficiënt, en log(CteN) als het intercept. Deze waarden kunnen we dan vergelijken met de regressiewaarden.

De bekomen waarde voor de richtingscoëfficiënt is -1.69 ± 0.05, wat vrij goed in de buurt van de factor -2 komt. Deze waarde zou nog beter met de voorspelde waarde overeenkomen zonder de eerste vier metingen; we weten echter niet waarom.

Om de dimensies van de detector in rekening te brengen in onze vergelijking tussen theorie en experiment, gebruiken we de volgende formule:

Wanneer we deze formule in functie van A en L fitten met onze gegevens, dan bekomen we als beste fit de volgende waarden:

De volgende grafiek toont hoe de gefitte formule overeenkomt met de meetresultaten:

De fysische interpretatie van L en A is ons echter onbekend. We vermoeden dat L de lengte van het scintillatiekristal voorstelt (de zwarte uitstulping op de detector zou wel ongeveer 49mm lang kunnen zijn). De fit is in elk geval beter dan de vorige.

## 2. Absorptiecoëfficiënt

Dit deel van de proef had zoals gezegd als doel de absorptiecoëfficiënt van lood te bepalen. De dikte van de loodplaatjes schommelde tussen 0,75 mm en 0,85 mm (met een fout van 0.01 mm). De plaatjes zelf hadden bovendien geen homogene dikte. Vandaar dat het ons aangewezen leek om een gemiddelde dikte van (0,8 ±0,05) mm te nemen voor alle plaatjes. We maten telkens eerst de achtergrondstraling.

| Tweede meting |
| --- |
| # | countbg | timebg (s) ± 0,1 | fbg (s-1) | count | time (s) ± 0,1 | ftot (s-1) | Δftot (s-1) | fn (s-1) | Δfn (s-1) | (fn/ fn(0)) |
| 0 | 2064 | 590.8 | 3.49 | 2044 | 164 | 12.46 | 0.01 | 8.97 | 0.38 | 1.000 |
| 1 | 1428 | 459.7 | 3.11 | 2101 | 174.4 | 12.05 | 0.01 | 8.94 | 0.34 | 0.997 |
| 2 | 1066 | 345.6 | 3.08 | 2760 | 256.8 | 10.75 | 0.00 | 7.66 | 0.34 | 0.854 |
| 3 | 1046 | 334.9 | 3.12 | 2029 | 207.1 | 9.80 | 0.00 | 6.67 | 0.34 | 0.744 |
| 4 | 1076 | 353.1 | 3.05 | 2190 | 275 | 7.96 | 0.00 | 4.92 | 0.34 | 0.548 |

Kolomlegende:

# = aantal loodplaatjes met dikte (0.80 ±0.05) mm

count, countbg = aantal tellingen respectievelijk met en zonder bron

time, timebg = opnametijd respectievelijk met en zonder bron

ftot = count/time = frequentie

fn = (count/time – countbg /time) = nettofrequentie

Δftot, Δfn = de absolute fouten

We zoeken eerst de verwachte absorptiecoëfficiënt. We nemen aan dat de dichtheid van lood gelijk is aan 11,4 g/cm³. Uit de figuur 1b (RAD p.5) halen we dat d1/2ρ = (5,89 ±0.32) g/cm² (we veronderstelden hier dat we op 1mm nauwkeurig kunnen meten met een lat). Daaruit volgt ook dat d = (1.03 ±0.055) cm. We vullen dit in in de onderstaande formule en lossen op naar μ:

Nu gaan we na of ons experiment in dezelfde waarde resulteert. In wat volgt is fn = N(d) = het netto aantal tellingen per tijdseenheid. Uit de vergelijking  volgt dan dat . Indien we  in functie van d in een grafiek plaatsen, dan verwachten we dat –μ de richtingscoëfficiënt is van de regressierechte door deze punten (beginnend in de oorsprong, omdat de theoretische functie daar ook moet beginnen):

Als resultaat voor μ krijgen we dus 0.15 ± 0.06, een redelijke waarde. (Indien we de regressierechte niet in de oorsprong laten beginnen, dan krijgen we als richtingscoëfficiënt -0.19 ± 0.05 en als intercept 0.09.) Beide intervallen voor μ bevatten de verwachtte waarde 0,134 ± 0.0077. De grafiek ziet er nochtans allesbehalve goed uit. We verwachten een lineaire daling van onze datapunten, maar wat we krijgen is eerder een kwadratische daling. Dit gedrag kunnen we niet verklaren.